## Slide 1
 | Зелени пут Партнерство за зелено пословање | Еразмус+ KA210-ADU - Мала партнерства у образовању одраслих Пројекат 2023-2-RS01-KA210-ADU-000184311
Одрицање одговорности: Финансирано средствима Европске уније. Изражена становишта представљају искључиво становишта аутора и не одражавају нужно ставове Европске уније или Фондације Темпус. Ни под којим условима се Европска унија ни давалац наменских бесповратних средстава не могу сматрати одговорнима за њихову садржину.
ТРЕНИНГ ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ ПОСЛОВАЊА
Модул 1 Рециклажа и смањење отпада
Рециклажа и одлагање отпада
ОЗЕЛЕНИ СВОЈЕ ПОСЛОВАЊЕ! | GO GREEN! | ОЗЕЛЕНИ ГО ВАШИОТ БИЗНИС!

## Slide 2
Раздвајање/ сепарација отпада
Сортирање или селекција (сепарација) чврстог отпада подразумева раздвајање одбачених материјала по врсти и саставу.
Процедура (начин) раздвајања отпада првенствено зависи од врсте отпада (опасан/неопасан) и агрегатног стања (течно/чврсто).
Примарна селекција отпада - раздвајање отпада на месту настанка отпада. Предуслови за примарну селекцију су простор за прихват и складиштење отпада и контејнери/канте за различите врсте отпада као и реализована обука и кампања подизања свести запослених.
Секундарна селекцију отпада - централизовано раздвајање компоненти мешаног отпада које се могу рециклирати
Сесија 3 Рециклажа и одлагање отпада
Notes: Одвајање отпада: Начин на који се сакупљају и сортирају отпадни материјали одређује које се опције управљања отпадом могу накнадно користити, а посебно да ли су методе попут рециклирања материјала, биолошког третмана или термичке обраде изводљиве у погледу економске и еколошке одрживости. Постоје разни начини сакупљања отпада при чему се разликују два основна модела: раздвојено прикупљање отпада (сакупљање посебно издвојених фракција) и сакупљање не селектованог (мешаног) отпада. Сортирање или селекција (сепарација) чврстог отпада подразумева раздвајање одбачених материјала по врсти и саставу. Процедура (начин) раздвајања отпада првенствено зависи од врсте отпада (опасан/неопасан) и агрегатног стања (течно/чврсто). Раздвајање отпада врши се на месту настанка отпада. Лица која разврставају отпад морају да буду опремљена су одговарајућим личним заштитним средствима и оспособљена за управљање отпадом. Разликујемо примарну и секундарну селекцију отпада. Примарна селекција представља раздвајање компоненти отпада на извору, односно месту настанка, и прикупљање тако раздвојених фракција чврстог отпада, док секундарну селекцију чини централизовано раздвајање компоненти које се могу рециклирати из мешаног отпада. Примарна селекција, односно раздвајање појединих материјала на месту настајања је обично најлакши метод, али захтева ангажовање МСП-а. Предуслови за примарну селекцију отпада су простор за прихват, селекцију и складиштење отпада са контејнерима као и обука и кампања подизања свести међу запослених. Отпад треба раздвајати на месту настанка и сортирати према врстама отпада јер само одвојено сакупљени отпад може се искористити. Да би се отпад правилно одвојио, постоји одређена ознака боја канти/контејнера за поједине врсте отпада и то зелена боја - стакло и стаклене флаше, плава боја -папир и картон, црвена боја -опасни отпад (е-отпад), жута боја-пластични отпад, наранџаста боја-метал и сиво - смеђа боја-органски отпад.

## Slide 3
Сесија 3 Рециклажа и одлагање отпада
Рециклажа је поновна прерада отпадних материјала у производном процесу за првобитну или другу намену.
Рециклажа обухвата и активности претварања отпада у енергију и биолошки третман отпада (компостирање).
Највише се рециклирају папир и картон, метали (посебно алуминијум), стакло и пластика.
Предуслов за рециклажу је постепено увођење система раздвојеног сакупљања отпада.
Notes: Рециклажа је поновна прерада отпадних материјала у производном процесу за првобитну или другу намену. Рециклажа се често дефинише тако да обухвата и активности претварања отпада у енергију и биолошки третман. Из практичних разлога овде се користи ужа дефиниција по којој се рециклажа дефинише као поновно коришћење материјала из отпада (обично папира, стакла, метала и пластике). Рециклажа представља низ активности којима се смањује потрошња, односно рационализује коришћење природних ресурса и којима се смањује количина отпада за депоновање, чиме се продужава век коришћења санитарних депонија. Рециклажа је једнократно или вишекратно коришћење отпадног материјала као адекватне замене за комерцијални производ или као сировине у индустријским процесима. Рециклажом се остварују изузетно значајни технички, еколошки и економски ефекти. Неке врсте материјала се успешно рециклирају деценијама, посебно материјала код којих је висока потрошња енергије при изради из природних сировина, нпр. метала. Уштеда енергије при рециклирању метала је 60−95%, у зависности од врсте. Трошкови рециклаже зависе и од система сакупљања и сортирања који се примењује. За успешне програме рециклаже отпада неопходно је издвајање његових корисних компоненти и то на месту настанка отпада. Од свих компоненти комуналног чврстог отпада највише се рециклирају папир и картон, метали (највише алуминијум), стакло и пластика. Биоотпад чини 40% комуналног отпада. Остале компоненте овог отпада које се могу рециклирати су пластика (12,1%), папир и картон (13%), стакло (4,1%) и метали (5,2%). Мере за поновну употребу и рециклажу отпада: постепено увођење система раздвојеног сакупљања отпада; повећање типова отпада сакупљених у циљу рециклаже и поновне употребе; примена система за сакупљање отпадних уља и њихова рециклажа; рециклажа грађевинског отпада; искоришћење отпада са органским материјама, за прављење компоста, и других органских ђубрива (отпад из система за пречишћавање отпадних вода); поновна употреба и рециклажа посебно сортираних и раздвојених металних отпада за производњу чистих метала; рециклажа и поновна употреба растварача за директно поновно коришћење или за даљу продају; рециклажа и поновна употреба отпадног папира; рециклажа и поновна употреба отпада од гуме; рециклажа и поновна употреба отпадних уља у циљу поновне употребе или за даљу продају.

## Slide 4
Сесија 3 Рециклажа и одлагање отпада
Третман отпада обухвата операције поновног искоришћења или одлагања отпада.
Физичко-хемијски третман отпада обухвата физичке, физичко-хемијске и хемијске процесе којима се умањују опасне карактеристике отпада или се отпад преводи из опасног у неопасан отпад у складу са најбоље доступним техникама.
Биолошки третман отпада је процес разградње биоразградивог органског отпада (папир, картон, баштенски или кухињски отпад и др.) ради добијања корисних материјала за кондиционирање земљишта (компост) и/или енергије (метан).
Биоразградив органски отпада је највећа појединачна компонента комуналног и комерцијалног отпада (40%). Компостирање биоотпада је најстарији и најприроднији начин рециклирања отпада.
Технологија компостирања изложена у водичу за компостирање.
Искоришћавање енергије из отпада: претварање отпада у биогас или топлоту.
Notes: Третман отпада обухвата операције поновног искоришћења или одлагања отпада. Физичко-хемијски третман отпада обухвата физичке, физичко-хемијске и хемијске процесе којима се умањују опасне карактеристике отпада или се отпад преводи из опасног у неопасан отпад у складу са најбоље доступним техникама. Биолошки третман отпада је процес разградње биоразградивог органског отпада (папир, картон, баштенски или кухињски отпад и др.) ради добијања корисних материјала за кондиционирање земљишта (компост) и/или енергије (метан). Биоотпад је највећа појединачна компонента комуналног отпада, а такође се генерише у пољопривреди и индустрији. Компостирање представља најстарији и најприроднији начин рециклирања отпада. Технологија компостирања је дата у прилогу у водичу за компостирање. Искоришћавање енергије из отпада је суштински део модерног управљања отпадом. Последњих година отпад добија све већи интерес као опција за смањење зависности од увозних фосилних горива. Уопштено, енергија из отпада може се директно добити претварањем отпада у биогас, синтетички гас или топлоту. У термичком поступку трансформација отпада се одвија под дејством топлоте различитим поступцима (инсинерација, гасификација, пиролиза, плазма процес) при чему се производи топлотна и електрична енергија. Спаљивање отпада масовним сагоревањем (инсинерација) је најчешћа технологија за поврат енергије, јер ова технологија прихвата широк спектар отпадних материјала (различите величине, извора и састава).

## Slide 5
Сесија 3 Рециклажа и одлагање отпада
Одлагање отпада
Последњи корак у хијерархији управљања отпадом.
Тренутно је најзаступљенији облик управљања отпадом, због једноставности и нижих трошкова.
Депоновање комуналног и индустријског отпада регулисано је прописима. Листа привредних субјеката који имају лиценцу за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и одлагање опасног и неопасаног отпада јавно је доступна на линку:
  https://sepa.gov.rs/registri-u-oblasti-upravljanja-otpadom/
Notes: Правилно одлагање отпада: Депоновање неизбежно преосталог отпада представља последњи корак у хијерархији управљања отпадом. Иако је најнеповољнији тренутно је и најзаступљенији, због своје релативне једноставности и нижих трошкова. Правила депоновања опасног отпада донекле се разликују од депоновања комуналног отпада. Индустријски отпад који се генерише у току рада садржи опасан и неопасан отпад. Овај отпад настаје у производним и административним објектима у току замене неисправних или оштећених делова, у току редовног и ванредног ремонта и слично. Генерисани индустријски отпад се сакупља и односи на привремена складишта, до момента одношења на даљи третман од стране овлашћеног предузећа. Листа привредних субјеката који се баве сакупљањем, транспортом, складиштењем, третманом и одлагањем опасног и неопасаног отпада јавно је доступна преко националног регистра у области управљања отпадом. Увидом у ове регистре МСП-а могу наћи информације о привредним субјектима који имају дозволу за управљање отпадом, односно за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и одлагање опасног и неопасаног отпада.
https://sepa.gov.rs/registri-u-oblasti-upravljanja-otpadom/

## Slide 6
Сесија 3 Рециклажа и одлагање отпада
Вежба (рад у паровима):
Анализа примера (студија случаја) из публикације "Зелена Европа - Примери добре праксе озелењавања пословања"
  Примери добре праксе за раздвајање/Сепарацију отпада:
  Систем одвајања и рециклаже отпада у погонима за производњу хране-Нестле – Nestlé Швајцарска
  Примери добре праксе за рециклажу:
  Систем за рециклажу пластичне амбалаже L'Oréal Француска
  Рециклажа отпада из производње - KNAUF Insulation Северна Македонија
  Примери добре праксе за одлагање отпада:
  Одвајање отпада на извору и преусмеравање у центре за рециклажу-Siemens AG Немачка
  Аутоматизовани систем за сакупљање, одвајање и рециклажу е-отпада -EVN Македонија
Анализа мера и препорука за смањење отпада и рециклажу из кратког водича за озелењавање пословања.
Презентације урађеног и дискусија.

## Slide 7
Сесија 3 Рециклажа и одлагање отпада
Практичан рад на индивидуалној припреми бизнис плана/стратегије озелењавање пословања. Попуњавање делова обрасца:
  IIIa Ситуациона анализа отпада у привредном субјекту- Одређивање структуре хијерархије отпада унутар привредног субјекта.

## Slide 8
Сесија 3 Рециклажа и одлагање отпада
Извори и ресурси:
Зелени пут - Партнерство за зелено пословање. Еразмус+ KA210-ADU - Мала партнерства у образовању одраслих. Пројекат 2023-2-RS01-KA210-ADU-000184311. Лесковац 2025.
Практични водич за озелењавање пословања
Кратак водич за озелењавање пословања
Водич - Циркуларна економија
Водич – Компостирање
Брошура "Зелена Европа - Примери добре праксе озелењавања пословања"
Модел бизнис плана/стратегије озелењавања пословања
Управљање отпадом - евиденција отпада
Free Professional PowerPoint Templates https://www.slideegg.com/
Turning waste into a resource - European Parliament https://epthinktank.eu/2017/09/26/turning-waste-into-a-resource/