## Slide 1
 | Зелени пут Партнерство за зелено пословање | Еразмус+ KA210-ADU - Мала партнерства у образовању одраслих Пројекат 2023-2-RS01-KA210-ADU-000184311
Одрицање одговорности: Финансирано средствима Европске уније. Изражена становишта представљају искључиво становишта аутора и не одражавају нужно ставове Европске уније или Фондације Темпус. Ни под којим условима се Европска унија ни давалац наменских бесповратних средстава не могу сматрати одговорнима за њихову садржину.
ТРЕНИНГ ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ ПОСЛОВАЊА
Модул 2 Очување енергије и воде
Очување енергије
ОЗЕЛЕНИ СВОЈЕ ПОСЛОВАЊЕ! | GO GREEN! | ОЗЕЛЕНИ ГО ВАШИОТ БИЗНИС!

## Slide 2
Модул 2 Очување енергије и воде
Циљеви модула: | Унапређење знања и вештина за рационално коришћење енергије и воде. Смањење оперативних трошкова везаних за потрошњу енергије и воде. Примена иновативних решења за очување енергије и воде.
Очекивани резултати модула: | Знање: Полазници ће моћи да разумеју концепте управљања потрошњом енергије и воде, основе енергетске ефикасности, примене обновљивих извора енергије и да дефинишу мере за рационално коришћење енергије и воде у свом привредном субјекту. Вештине: Полазници ће моћи да одреде и анализирају своју потрошњу енергије и воде и да примене мере за рационализацију потрошње. Компетенције: Полазници ће моћи да примене оптимизацију коришћења енергије и воде у свом пословном плану.

## Slide 3
Сесија 4 Очување енергије
Енергија и енергетски ресурси
Енергија је потреба савременог света.
Индустрија, саобраћај и домаћинства су највећи потрошачи енергије.
Енергија се добија из необновљивих и обновљивих ресурса:
Необновљиви енергетски ресурси су фосилна горива ( угаљ, нафта, природни гас, угљена шкриљце ) и нуклеарна горива.
Обновљиви енергетски ресурси настају из неког извора који се природним путем стално допуњава (сунчево зрачење, хидроенергија, геотермална енергија, енергија ветра, биомаса и биогориво).
Соларна енергија
Енергија ветра
Хидроенергија
Угаљ
Notes: Енергетски изазов је један од највећих изазова са којима се свет суочава. Растуће цене енергије и све већа зависност од енергије угрожава и безбедност и конкурентност МСП-а. Пословање у прерађивачкој индустрији захтева значајне количине енергије и воде. Највећа потрошња енергије среће се код технолошких процеса, грејања/хлађења, расвете и канцеларијске опреме.

## Slide 4
Сесија 4 Очување енергије
Обновљиви извори енергије (ОИЕ) представљају изворе енергије из природе који се обнављају у одређеном временском интервалу.
Преласком на обновљиве изворе енергије МСП-а постају зелена.
ОИЕ се корите производње електричне, топлотне и механичке енергије као и производњу горива (метан, пелет и сл.).
Изградња постројења за употребу ОИЕ повезана је са техничким препрекама (неједнак интензитет ветра и број сунчаних дана), економским изазовима (високи трошкови инвестирања) и административниим захтевима (израда пројектне документације и прибављање, дозвола, лиценци, сагласности ). За упознавање са захтевима и процедурама види: Адресе за преузимање - Водичи за инвеститоре "обновљиви извори енергије" (јавно доступни ресурси других страна)
Notes: Обновљиви извори енергије (ОИЕ): Енергија из обновљивих извора производи се из неког извора који се природним путем стално допуњава. Првенствено се користи за производњу електричне енергије за стамбене, комерцијалне и индустријске потребе, производњу топлотне енергије за грејање и производњу горива (метан, пелет и сл.). Технологије ОИЕ укључују сунчеву енергију, снагу ветра, хидроенергију, енергију биомасе и биогорива. Постоје ограничења које треба савладати у примени ОИЕ. Техничке препреке, које су некада представљале велики изазов, данас постају мање, захваљујући значајним технолошким иновацијама. Основни технички проблем представља чињеницу да поједини ОИЕ, нарочито енергија ветра и соларна енергија, имају временски неравномерну производњу енергије (неједнак интензитет ветра и број сунчаних дана), тако да није могуће испоручивати загарантовану и сталну количину електричне енергије. Економске препреке се углавном односе на трошкове производње електричне енергије. Реализација пројеката из домена ОИЕ је сложен процес који захтева прибављање низа различитих докумената, дозвола, лиценци, сагласности, мишљења, које издају надлежни државни органи, као и припрему пројектне документације и друге радње које инвеститор треба да предузме у циљу изградње постројења. Ресурси других страна у виду водича за инвестирање у ОИЕ објашњавају наведене процедуре. Листа ових водича и адресе за њихово преузимање дати су у прилогу.

## Slide 5
Сесија 4 Очување енергије
За МСП-а из Србије и Северне Македоније најпогодније су инвестиције за употребу соларне енергије за загревање воде или за производњу електричне енергије.
Инвестиција за производњу електричне енергије из соларне енергије обухвата инсталацију фотонапонског система за производњу електричне енергије (соларни панели, инвертори), постављање носеће конструкције, инсталација електричних водова, инсталација дигиталног двосмерног електричног бројила и инсталација системске и напонске заштите.
Трошкови постављања соларних панела зависе од њихових капацитета и у просеку коштају од 600 до 700 ЕУР по киловату (kW). Период отплате инвестиције је од 6 до 7 година. За ову врсту инвестиције постоје субвенције.
Соларни калкулатор (https://solarnikalkulator.rs/) пружа информације о соларним системима, правним оквиром за прикључење система, опцијама финансирања и трошковима уградње.
Notes: За МСП-а из Србије и Северне Македоније најпогодније су инвестиције за употребу соларне енергије за загревање воде или за производњу електричне енергије. Соларни панели представљају један од најефикаснијих начина за коришћење обновљивих извора енергије. Соларни панели користе сунчеву светлост и претварају је у електричну енергију. Овај процес се заснива на фотонапонском ефекту, где светлост сунца, ствара електрични напон. Тако добијена електрична енергија може се користити за напајање свих електричних уређаја и пословног простора, чиме се значајно смањују рачуни за електричну енергију.Инвестиција за производњу електричне енергије из соларне енергије обухвата инсталацију фотонапонског система за производњу електричне енергије (соларни панели, инвертори), постављање носеће конструкције, инсталација електричних водова, инсталација дигиталног двосмерног електричног бројила и инсталација системске и напонске заштите. Трошкови постављања соларних панела зависе од њихових капацитета и у просеку коштају од 600 до 700 ЕУР по киловату (kW). Период отплате инвестиције је од 6 до 7 година. За ову врсту инвестиције постоје субвенције. МСП-а која се одлуче за инвестиције у производњу и складиштење енергије из обновљивих извора требало би да ураде пројекат изводљивости инвестиције. Овај пројекта треба да садржи технике и економске параметре изводљивости подухвата као и мапу пута за његову реализацију. Соларни калкулатор (https://solarnikalkulator.rs/) пружа информације о соларним системима, правним оквиром за прикључење система, опцијама финансирања и трошковима уградње. У прехрамбеној индустрији највећи потрошачи енергије су расхладни системи, расвета, топла вода и системи за чишћење. За термичке процесе, као што су сушење, пастеризација и припрема топле воде за чишћење, користи се знатна количина енергије. Поновна употреба отпадне воде и производња горива од биомасе добијене од великих количина биоразградивог отпада из прераде хране могу знатно да допринесу смањењу рачуна за енергију. Коришћење топлоте настале комбинованом производњом топлотне и електричне енергије путем когенерације од биогаса и другог органског отпада може обезбедити потребе за енергијом у предузећима. Биомаса је обновљиви извор енергије који укључује огревно дрво, грање и дрвни отпад из шума, пиљевину, кору и друге остатке из дрвне индустрије, као и сламу, клипове кукуруза, стабљике сунцокрета, остатке резидбе винове лозе, коштице трешње и друге остатке из пољопривредне производње и прераде. Биомаса у виду пелета је припремљено гориво у облику малих цилиндара пречника 6 mm, дужине до 35 mm, које садржи не више од 8% влаге и 0,5% пепела.

## Slide 6
Сесија 4 Очување енергије
Енергетска ефикасност
Пословање у прерађивачкој индустрији захтева значајне количине енергије и воде. Највећа потрошња енергије среће се код технолошких процеса, грејања/хлађења, расвете и канцеларијске опреме.
Енергетска ефикасност представља употребу енергије за квалитетно обављање одговарајућих активности и пружање услуга на начин којим се постиже минимална потрошња енергије, у оквиру техничких могућности савремених постројења, опреме и уређаја.
Еко-дизајн производа је скуп услова које производ који користи енергију мора да испуњава у погледу заштите животне средине у периоду који обухвата процесе његовог настанка, употребе и стављања ван употребе.
Екодизајн и означавање су кључни алати за повећање енергетске ефикасности производа и ефикасности материјала. Регулатива о еколошком дизајну и енергетском обележавању је директно и доследно применљива тржишту ЕУ.
Разумевање означавања ефикасности производа је кључно за озелењавање пословања МСП-а јер се набавком енергетски ефикаснијег уређаја или производа штеди се новац и чува животна средина.
Notes: Енергетска ефикасност: Повећање енергетске ефикасности једна је од најважнијих мера за смањење трошкова енергије и негативног утицаја на животну средину. Енергетски ефикасна предузећа не губе удобност, већ паметно управљају енергијом, тако да исти или већи обим посла обављају уз мању потрошњу енергије, а уштеђена финансијска средства улажу у унапређење пословања. Ефикасно коришћење енергије подразумева примену енергетски ефикасних материјала, уређаја, система и технологија.

## Slide 7
Сесија 4 Очување енергије
Енергетске ознаке ENERGY STAR и енергетске ознаке Европске уније гарантују да је уређај прошао ригорозна тестирања и да задовољава високе стандарде енергетске ефикасности.
ENERGY STAR je добровољни програм сертификације под управом Агенције за заштиту животне средине САД. Постоји више од 80 различитих категорија производа који испуњавају услове за ENERGY STAR сертификат. https://www.energystar.gov/products
ЕУ Регулатива о енергетским ознакама прописује обавезно означавање енергетске ефикасности које се креће у распону од "А" до "G" класе. "А" представља најефикаснију енергетску класу, док је "G" најмање ефикасна класа. У пракси то значи да апарат "G" класе годишње троши двоструко више електричне енергије од оних обележених класом "А". https://energy-efficient-products.ec.europa.eu/index_en
Види "Водич еко дизајн и енергетске ознаке".
Notes: Енергетске ознаке пружају значајне информације о потрошњи енергије уређаја и опреме. ENERGY STAR и енергетске ознаке Европске уније гарантују да је уређај прошао ригорозна тестирања и да задовољава високе стандарде енергетске ефикасности, чиме се смањује потрошња енергије и доприноси штедњи. ENERGY STAR je добровољни програм сертификације под управом Агенције за заштиту животне средине САД (U.S Environment Protection Agency – EPA). Ознака ENERGY STAR омогућује МСП-а да идентификују висококвалитетне, енергетски ефикасне производе, комерцијалне и индустријске зграде и објекте. Постоји више од 80 различитих категорија производа који испуњавају услове за ENERGY STAR сертификат. У Европској унији еко дизајн и енергетске ознаке су одређене прописима.
Пример: Према истраживањима Америчке агенције за заштиту животне средине (EPA) канцеларијски уређаји који имају ENERGY STAR ознаке остварују уштеде и смањење трошкова њихове употребе. Ове уштеде су за рачунар и монитор 15 ЕУР, штампач 8,2 ЕУР, копир‑апарат 8,2 ЕУР, факс 2,95 ЕУР и скенер 2,3 ЕУР. Укупна уштеда за наведене уређаје износи 36,65 ЕУР/годишње.
ЕУ Регулатива о енергетским ознакама прописује обавезно означавање енергетске ефикасности које се креће у распону од "А" до "G" класе. "А" представља најефикаснију енергетску класу, док је "G" најмање ефикасна класа. У пракси то значи да апарат "G" класе годишње троши двоструко више електричне енергије од оних обележених класом "А". За више корисних информација погледајте "водич еко дизајн и енергетске ознаке" који се налази у прилогу.

## Slide 8
Сесија 4 Очување енергије
Општи изглед и садржај енергетске ознаке у ЕУ
Језички неутралан лого. Вијак замењује последње слово у речи ENERG замењује значење које варира у различитим језицима ЕУ (нпр. Energy, Energie, Energia, Energía, Énergie, Energija, Enerģija, Energi, итд.).
QR код са везом на EPREL.
Класе енергетске ефикасности (са скалом од А до G).
Класа енергетске ефикасности овог модела производа.
Потрошња енергије (нпр. kWh годишње).
Преглед додатних не-енергетских параметара (пиктограми: емисија буке, потрошња воде, капацитет, поправљивост, класа поузданости, итд.).
Позивање на пропис (број регулативе ЕУ).
Notes: Увођењем нових прописа Европске уније дошло је до промене у распону енергетских класа производа и енергетских ознака. Ново означавање енергетске ефикасности на производима креће се од "А" до "G" класе. "А" представља најефикаснију енергетску класу, док је "G" најмање ефикасна класа. Значајна промена је увођење QR кодова у горњем десном углу енергетске налепнице. Скенирањем QR кода приступа се европској бази података (EPREL) o производима који су означени ознаком енергетске ефикасности. Ова база гарантује квалитет, поузданост и корисност информација о моделу производа и његовим специфичним карактеристикама. Добављачи морају регистровати све производе са енергетским ознакама када их пласирају на тржиште ЕУ. У зависности од врсте уређаја или производа варирају пиктограми додатних не-енергетских параметара и број регулативе ЕУ.

## Slide 9
Сесија 4 Очување енергије
Изглед и садржај енергетске ознаке за паметне телефоне и таблете (примена од 20.06.2025.г.):
Ознаке за паметне телефоне и таблете морају да имају информације о њиховој енергетској ефикасности, дуговечности батерије, заштити од прашине и воде и отпорности на случајне падове као и оцену поправљивости.
Батерије за ове уређаје треба да издрже најмање 800 циклуса пуњења и пражњења уз задржавање најмање 80% свог почетног капацитета.
Обавеза произвођача мобилних телефона и таблета је да:
критичне резервне делове ставе на располагање сервисерима у року од 5-10 радних дана, а до 7 година након завршетка продаје модела производа на тржишту ЕУ.
обезбеде надоградњу оперативног система најмање 5 година од датума престанка стављања на тржиште.
Више о изгледу и садржају енергетске ознаке за електричне изворе светлости, електронске дисплеје, комерцијалне фрижидере, гуме, машине за прање судова, клима уређаје, котлове на чврсто гориво, пећнице, аспираторе и бојлере у "Водичу еко дизајн и енергетске ознаке".

## Slide 10
Сесија 4 Очување енергије
Провера енергетске ефикасности објекта и уређаја
Енергетски преглед има за циљ оцену тренутног нивоа потрошње енергије и одговарајућих трошкова за енергенте на основу постојеће документације и прегледа локације/објекта. Енергетски прегледи су веома значајни за идентификацију економски исплативих мера енергетске ефикасности.
Једноставни енергетски преглед обухвата обилазак и преглед објеката и производног погона где се утврђују очигледни извори расипања енергије (карактеристике омотача објекта, изостанак изолације, цурење воде) и потрошња енергената. Привредни субјект, увидом у стање термичког омотача објекта и прикупљањем месечних рачуна за грејање, електричну енергију и остале енергенте утврђује тачне вредности потрошене енергије. Једноставни енергетски преглед може реализовати самостално сваки привредни субјект. За ту намену могу се користити практични алати за прикупљање, обраду и анализу података који се односе на потрошњу енергената и воде као и евиденцију енергетски ефикасне опреме. Интернет портал ENERGY STAR пружа различите врсте аналитичких алата, калкулатора и водича за повећање енергетске ефикасности привредних субјеката у домаћинстава:
  https://www.energystar.gov/buildings/tools-and-resources
  https://www.energystar.gov/industrial_plants/industrial-energy-management-information-center
  https://www.energystar.gov/buildings/save-energy-commercial-buildings/ways-save/energy-efficient-products
Notes: Провера енергетске ефикасности: Према подацима Међународне агенције за енергију, побољшана енергетска ефикасност је од 2000.г. резултирала уштедом енергије од неких 20% до 2018.г. Индустријски сектор чини 42% ових уштеда. Сектор грађевине, који укључује све енергетске активности у стамбеним и пословним просторима, заузима 38%, а сектор транспорта преосталих 20% уштеда. Постоји низ фактора који утичу на потрошњу енергије и то су врста објекта, година изградње, грађевински материјал, присуство топлотне изолације, локација, клима, присуство енергетски ефикасних технологија, број електричних уређаја и њихова ефикасност, навике и понашање запослених. Неефикасно коришћење енергије је резултат неодговарајућег односа доведене количине и потребне количине енергије. Наведено укључује лоше пројектовање, неадекватне радне карактеристике процеса, лоше одржавање, празан ход или рад опреме када то није потребно (непотребно укључено осветљење или рачунара.). Први корак ка побољшању енергетских перформанси пословања је разумевање потрошње енергије. Енергетска ефикасност често почиње енергетским прегледом (ревизијом), након чега следе промене у организацији производње. Енергетски преглед има за циљ оцену тренутног нивоа потрошње енергије и одговарајућих трошкова за енергенте на основу постојеће документације и прегледа локације/објекта. Мање је вероватно да ће МСП-а увести велике промене али се може очекивати примена једноставних мера, као што је искључивање опреме која се не користи. Енергетски преглед обухвата обилазак и преглед објеката и производног погона. Током обиласка утврђују се очигледни извори расипања енергије као што су енергетске карактеристике омотача и техничких система објекта, изостанак изолације, цурење паре, компримованог ваздуха и воде, потрошња енергената и енергетских флуида (пара, топла или врела вода) и сл. У току обиласка обично се спроводи мали број једноставних мерења (мерење температуре загрејаних или хлађених површина и просторија, детекција места цурења, интензитет осветљења, начин рада појединих уређаја итд.). Привредни субјект, анализом стања термичког омотача објекта и прикупљањем месечних рачуна за грејање, електричну енергију и остале енергенте утврђује тачне вредности потрошене енергије. За ту намену могу се користити практични алати за прикупљање и обраду података који се односе на потрошњу енергената и воде као и евиденцију енергетски ефикасне опреме (ови алати налазе се у прилогу овог водича). Ови алати омогућују праћење потрошње енергената и воде и њихову анализу. На интернету се налази различити калкулатори за обрачун уштеда енергије. Интернет портал ENERGY STAR пружа различите врсте аналитичких алата, калкулатора и водича за повећање енергетске ефикасности привредних субјеката у домаћинстава

## Slide 11
Сесија 4 Очување енергије
Први корак ка побољшању енергетских перформанси пословања је разумевање потрошње енергије.
Пример: Анализа избора енергената за загревање
Избор начина загревања и топлотна изолација објеката директно утичу на потрошњу енергије и трошкове пословања. За грејање просечно изолованог простора од 60 m2 на 20оC у току 180 дана грејне сезоне, потребна је енергија од око 9.000 kWh (150 kWh/m2 је просечна процењена потрошња за грејање у Србији. Нешто нижа је потрошња у Северној Македонији).
Врста енергента | Ефикасност котла/пећи | Јединица мере | Годишња количина енергента | Јединична цена енергента (ЕУР) | Годишњи трошкови енергента (ЕУР)
Огревно дрво | 65,00% | m3 | 8,2 | 54,95 | 450,59
Пелет (дрво) | 80,00% | t | 2,5 | 219,79 | 549,48
Угаљ Вреоци сушени | 55,00% | t | 3,4 | 188,03 | 639,30
Угаљ Бановићи | 55,00% | t | 3,2 | 205,13 | 656,42
Природни гас | 90,00% | kWh | 11079 | 0,06 | 620,42
Пропан бутан | 85,00% | kg | 829 | 1,71 | 1.417,59
Лож уље | 80,00% | l | 1149 | 1,02 | 1.171,98
Електрична енергија - ТА пећ | 91,00% | kWh | 9900 | 0,1835 | 1.816,65
Електрична енергија - грејна тела и котлови | 100,00% | kWh | 9000 | 0,1835 | 1.651,50
Подаци Агенције за енергетику Републике Србије и EUROSTAT-а |  |  |  |  | 
Notes: Избор начина загревања и топлотна изолација објеката директно утичу на потрошњу енергије и трошкове пословања. У комерцијалним зградама, трошкови грејања у најхладнијим зимским месецима представљају до 3/4 трошкова енергије. За грејање просечно изолованог простора од 60 m2 на 20оC у току 180 дана грејне сезоне, потребна је енергија од око 9.000 kWh (150 kWh/m2 је просечна процењена потрошња за грејање у Србији. Нешто нижа је потрошња у Северној Македонији). Најнижи трошкови енергената за грејање овог простора према ценама из 2024. године, остварују се употребом огревног дрвета и пелета. Трошкови грејања електричном енергијом су 4,03 пута већи од трошкова употребе огревног дрвета. Замена старог котла на лож уље са котлом на биомасу резултира уштедом на трошковима енергије. Иако ефикасност котла на биомасу није значајно већа од котла на лож уље, ради се о енергенту чија је цена 2,13 пута повољнија од цене лож уља.

## Slide 12
Сесија 4 Очување енергије
Обрачун трошкова потрошње електричне енергије опреме и уређаја:
Снага уређаја у kW (пише на декларацији) Ако је снага изражена W треба је поделити са 1000 како би се прерачунала у kW. 1000 W=1 kW. | X | Број часова рада | X | Цена киловат часа електричне енергије | = | Трошкови потрошње електричне енергије
Цена електричне енергије за индустрију у 2024.г. (укључени сви порези и таксе)
Србија | 0,1835 | EUR/kWh
Северна Македонија | 0,1187 | EUR/kWh
Извор цене електричне енергије за индустрију: EUROSTAT
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/nrg_pc_205/default/table?lang=en&category=nrg.nrg_price.nrg_pc

## Slide 13
Сесија 4 Очување енергије
Енергетска ефикасност објеката
Слаба изолованост објекта омогућава да топлота излази кроз зидове, кров, прозоре и врата.
Један од најчешћих знакова губитка топлоте је неуједначена температура у различитим просторијама као и појава кондензације.
Топлотна изолација представља примену материјала који се користи за смањење интензитета преноса топлоте између објекта, техничких система, уређаја и околине.
Приликом избора изолационог материјала потребно је размотрити набавну цену, цену постављања, отпорност на физичка оштећења, могућност појаве кондензације, отпорност на пожар и једноставност одржавања као и могућност замене. ПВЦ или алуминијумски прозори има 2-3 пута мањи губитак топлоте од старих прозора.
Кров
17%
Зид
35%
Прозор
26%
Под
10%
Врата
12%
Губици топлотне енергије
Notes: Слаба изолованост објекта омогућава да топлота излази кроз зидове, кров, прозоре и врат. Један од најчешћих знакова губитка топлоте је неуједначена температура у различитим просторијама. Ако су неке просторије приметно хладније од других, то значи да топлота одлази кроз зидове, кров, врата или прозоре. Често се дешава да је у једној просторији неопходно чак и додатно грејање, док је друга превише топла. Кондензација је јасан знак да топлота излази кроз прозор док хладнији ваздух улази. Провера термалном камером је један од најефикаснијих начина за откивање топлотних губитака. Таква камера јасно показује места где топлота одлази. Проблематична места су означена различитим бојама. Ако су поједина места на камери означена црвеном или наранџастом бојом то упућује на прегревање просторије или одавање топлоте.
Топлотна изолација представља примену материјала који се користи за смањење интензитета преноса топлоте између објекта, техничких система, уређаја и околине. Ова изолација обезбеђује смањење топлотних губитака код објеката (термички омотач зграде) и уређаја који су на вишој температури од амбијента у коме се налазе. Приликом избора изолационог материјала потребно је размотрити набавну цену, цену постављања, отпорност на физичка оштећења, могућност појаве кондензације, отпорност на пожар и једноставност одржавања као и могућност замене. За изолацију уређаја и цевовода на повишеним температурама, у већини случајева, користи се минерална вуна са заштитним алуминијумским лимом, а за хладне површине полиуретанска пена. Уградња ПВЦ или алуминијумске столарије доноси конкретне уштеде и омогућава оптималну температуру у радном простору. Ови прозори имају 2-3 пута мањи губитак топлоте од старих прозора.

## Slide 14
Сесија 4 Очување енергије
Енергетски ефикасна опрема и уређаји
Производни и технолошки процеси у прерађивачкој индустрији захтевају велику количину енергије. Поред њих значајни потрошачи електричне енергије су канцеларијски уређаји, расвета, опрема за грејање/хлађење и вентилацију и сл.
Канцеларијска опрема и уређаји су нарастајући потрошачи електричне енергије и чине 10% укупне потрошње електричне енергије у пословном сектору.
Персонални и лап топ рачунари, монитори/дисплеји, штампачи, копир апарати, мултифункционалне и факс машине, мобилни телефони су неизоставни део пословања МСП-а. Поред енергије потребне за рад ови уређаји у канцеларији троше енергију када су укључени и ако се на њима ништа не ради.
Мултифункционалне и факс машине су обично укључене 24 сата дневно, а реално се користе највише један сат. Рачунари и монитори се интензивније користе него остала канцеларијска опрема, али су просечно активни половину радног времена. Мало предузеће које има само један персонални рачунар, монитор, ласерски штампач, факс и мали фотокопир апарат, ако преко ноћи искључи наведене уређаје, остварује уштеду 56,7 ЕУР годишње.
Опрема и уређаји са функцијама управљања потрошњом (ENERGY STAR) штеди енергију у неактивном стању и смањује потрошњу енергије за 40% до 60%.
Notes: Енергетски ефикасна опрема и уређаји
Конвенционални и енергетски ефикасни уређаји и опрема имају приближне набавне цене. Међутим, енергетски ефикасна опрема и уређаји имају значајно мању потрошњу електричне енергије. Потрошња канцеларијске опреме достиже 10% укупне потрошње електричне енергије у комерцијалном сектору. Поред енергије потребне за рад, ови производи троше енергију чак и када ништа не раде. Мултифункционалне и факс машине су обично укључене 24 сата дневно, а реално се користе највише један сат. Рачунари и монитори се интензивније користе него остала канцеларијска опрема, али су просечно активни половину радног времена. Мало предузеће које има само један персонални рачунар, монитор, ласерски штампач факс и мали фотокопир апарат, ако искључи преко ноћи наведене уређаје, остварује уштеду 56,7 ЕУР годишње. Да би се смањила таква непотребна потрошња, развијена је нова канцеларијска опрема са функцијама управљања потрошњом. Опрема са функцијама управљања потрошњом штеди енергију у неактивном стању. Крајњи резултат је смањена потрошња енергије за 40% до 60%. Уштеде функцијама управљања потрошњом су посебно значајне код опреме која је велики потрошач, као што су рачунарски монитори, ласерски штампачи и копир‑машине са електричним грејним елементима.
Персонални рачунари који имају могућност управљања потрошњом троше до 70% мање електричне енергије од рачунара који немају ту особину. Већина савремених персоналних рачунара испуњавају захтеве ENERGY STAR и испоручују се са својством управљања потрошњом. Персонални рачунар са овом ознаком чија је снага мања од 200 W има особину да им снага опадне на 15 W после 30 минута неактивности. Самим тим пада и потрошња електричне енергије. Најефикаснији рачунари су они из класе лаптоп чија потрошња током употребе износи само 15–25 W, а у стању хибернације (sleep режим) потрошња је мања од 1 W. Лаптоп рачунар троши само око 15% енергије коју троши стони рачунар. Више од половине потрошње електричне енергије једног персоналног рачунара односи се на потрошњу монитора. Монитори са енергетском ознаком ENERGY STAR троше 90% мање електричне енергије него монитори који немају систем за управљање потрошњом. Треба напоменути да је погрешно уобичајено схватање да искључивање и укључивање монитора више пута у току дана повећава фреквенцију кварова енергетских транзистора у управљачким деловима. Још једно погрешно схватање је и да чувар екрана (screen saver) штеди енергију. Функција чувара екрана није особина енергетске ефикасности. Ако рачунар мора остати укључен и преко ноћи, онда треба искључити монитор. Штампачи користе разне врсте технологије штампања, а унутар сваке технолошке групе, поједине машине имају различите карактеристике, што има за резултат широко подручје потрошње електричне енергије. Штампачи ENERGY STAR после унапред програмираног времена неактивности (5 до 90 минута) прелазе у режим снаге од 10 W до 100 W, зависно од броја штампања страница у минуту, формата папира и да ли штампач користи боје. Ласерски штампачи који имају могућност управљања потрошњом троше мање од половине електричне енергије коју троше конвенционални ласерски штампачи. Штампачи у боји типа NK-JEТ, који не користе топлотни механизам, троше мање електричне енергије него многи савремени енергетски ефикасни ласерски штампачи. Колор штампачи троше више енергије него црно‑бели. Слично штампачима, и факс‑машине користе различите врсте технологија, па је и потрошња електричне енергије различита. Мада потрошња енергије неке факс‑машине изгледа мала због релативно кратке употребе, ипак чињеница да се факс‑машина обично држи стално укључена, може бити узрок значајних трошкова. Факс‑машине које су стекле право да носе ознаку ENERGY STAR прелазе у смањену потрошњу од 10 W до 15 W после 5 минута неактивности, зависно од брзине штампања. Факс‑машине са ознаком ENERGY STAR могу уштедети и до 50% енергије у поређењу са конвенционалним факс‑машинама. Копир‑машине троше више електричне енергије од било ког канцеларијског уређаја. Ако машина нема систем за управљање потрошњом, највећи део енергије се троши за време неактивног периода. Модели са ознаком ENERGY STAR прелазе у режим смањене потрошње после кратког периода неактивности (обично после 15 минута), и аутоматски прелазе у стање када троше 5–20 W после времена од два сата неактивности. На тај начин се трошкови могу смањити и до 60%. Време аутоматског искључивања је специфично и зависи од величине и брзине машине. Избором оптималне величине копир‑машине могуће је значајно смањити канцеларијске трошкове за енергију. Укупна потрошња енергије се повећава са повећањем капацитета копирања неке машине. Треба изабрати фотокопир апарате који имају могућност уштеде тонера и могућност надоградње фиока у које се може сместити искоришћени папир који ће служити као привремени радни материјал. Скенери са знаком ENERGY STAR прелазе у режим смањене потрошње од највише 12 W после 15 минута неактивности. На тај начин корисници штеде више од 50% трошкова за електричну енергију. Скенери веће резолуције (већи квалитет обраде скенираних докумената) троше више енергије чак и када су укључени и не обављају никакав посао. Ако је икако могуће, делите ресурсе и користити само један скенер преко рачунарске мреже. Мултифункционални уређаји су машине које комбинују послове неколико других канцеларијских уређаја (нпр. штампач, скенер, факс, копир) постају све популарнији, посебно код малих корисника. Ове машине могу корисницима уштедети значајну количину електричне енергије заменом неколико машина само једном машином. Преласком у режим смањене потрошње, мултифункционални уређаји са знаком ENERGY STAR могу смањити трошкове за електричну енергију и до 40% у односу на уређаје без овог знака. Мобилни телефони имају велики утицај на послу и у приватном животу. Неоспорне су предности мобилне телефоније у односу на фиксну, од обављања послова са удаљених локација до једноставније инсталације и коришћења. За пуњење једног мобилног телефона потребно је 0,003 kWh. Иако је величина потрошене енергије мала, када се узме у обзир број мобилних телефона у предузећу и потреба за свакодневном допуном батерије, потрошња електричне енергије постаје значајна. Такође одлагање истрошених мобилних телефона може имати велики утицај на здравље људи и животну средину, па је неопходно обратити пажњу на то како се они одлажу.

## Slide 15
Сесија 4 Очување енергије
Save Energy |  | Уштеди енергију |  | Заштедете енергија
Turn Lights |  | Искључи светло |  | Исклучете го светлото
Осветљење је саставни део безбедног, функционалног и удобног окружења.
Основни начини за постизање уштеде енергије у систему осветљења су инсталирање ефикасније опреме и/или промена начина управљате осветљењем:
Искључивање светла када није потребно
Одржавање система осветљења (одржавање чистих светиљки) и осветљење простора само до нивоа светлости који је потребан да би одговарао задатку.
Добра пракса је постављање упозорења типа "Искључи светло" на прекидачима у просторијама које се мање користе као што су тоалети и оставе.

## Slide 16
Сесија 4 Очување енергије
Карактеристике електричних сијалица |  |  |  | 
 |  | Сијалица са жарном нити | Компактна флуоресцентна сијалица (CFLs) | LED сијалица
Употреба енергије |  | Висока | Средња | Мала
Енергетска ефикасност |  | 90% енергије се губи на грејање | Користи 75% мање енергије од сијалице са жарном нити | Користи 84% мање енергије од сијалице са жарном нити
Однос топлоте и светлости |  | 10% утрошене енергије претвара у светлост док остатак од 90% енергије претвара топлоту | 50% утрошене енергије претвара у светло док остатак од 50% енергије претвара у топлоту | 80% утрошене енергије претвара у светлост док свега 20% претвара у топлоту
Утицај на животну средину |  | Висок (садржи живу) | Средњи | Низак
Животни (радни) век |  | 1000 часова | 8000 часова | 25000-50000 часова
Светлосни флукс [lm] и Снага [W] сијалица | Светлосни флукс | Снага |  | 
 | 400 – 500 lm | 40W | 8 – 12W | 6 – 7W
 | 650 – 850 lm | 60W | 13 – 18W | 7 – 10W
 | 1000 – 1400 lm | 75W | 18 – 22W | 12 – 13W
 | 1450-1700+ lm | 100W | 23 – 30W | 14 – 20W
За расвету се користе сијалице различитих карактеристика.
Демонстрација употребе: "Калкулатор трошкова осветљења"
Notes: Осветљење:
За расвету се користе се различите светиљке са различитим карактеристикама у погледу потрошње електричне енергије и ефикасности. Флуоресцентне светиљке су и до седам пута ефикасније од сијалица са ужареним влакном. ЛЕД светиљке одликује мања потрошња енергије и мањих су димензија у односу на класичне сијалице. Такође имају својство прилагођавања боје светлости. Приликом набавке расвете треба обратити пажњу на количину светлости коју емитује светлосни извор изражен лумену (lm), радни век и класу енергетске ефикасности. Перформансе сијалице у луменима омогућава директно поређење количине светлости (што је примарна функција коју нуди сијалица). Поређења заснована искључиво на снази (W) нису добра и могу довести до погрешних закључака. Већи број лумена значи већу количину светлости коју сијалица може да произведе. Већа снага у ватима (W) значи већа потрошња електричне енергије. Препоручени нивои осветљености (лумену по квадратном метру) су: заједничке просторије 200 lux; свлачионица 100 lux; тоалети 100 lux; канцеларијски простор са дневним светлом 300 – 500 lux; канцеларијски простор 500 – 1.000 lux; радионице 500 lux; степенице 100 lux и гаража 30 – 100 lux. Радни или животни век сијалице представља време до када ће сијалица радити и изражава се у часовима. За класичне сијалице са жирном нити радни век је једна година и односи се на 1000 радних часова, што одговара просеку од 3 сата употребе дневно. Дужи век трајања сијалице значи мање потребе за заменом сијалица. За професионалне сијалице, животни век је веома важан фактор и генерално дужи животни век значи мање трошкова за замену. За поређење трошкова осветљења можете користити "Калкулатор трошкова осветљења и водич "Карактеристике појединих врста електричних сијалица"

## Slide 17
Сесија 4 Очување енергије
Организационе мере | Инвестиционе мере
Затварање врата и прозора у просторијама које се греју/хладе. Искључивање грејања/хлађења у току ноћи или када у објекту нема присутних. Проветравање зграде у летњем периоду током ноћи. Смањење температуре просторије за 1оС у сезони грејања. Одржавање грејних тела (поправке цурења, подешавања…). | Промена енергента или инсталација топлотне пумпе. Санација или замена котла (горионика, ложишта). Замена или санација топловода. Уградња регулационих вентила у систем развода топлотне енергије. Уградња термостатских вентила на грејним телима. Изолација цеви и резервоара.
Грејање, хлађење и вентилација
Прехрамбена индустрија један је од највећих корисника топлоте и технологија хлађења. Расхладне коморе и хладњаче потроше до 50% електричне енергије у прехрамбеној индустрији. Мало смањење потрошње енергије (боља изолација комора) може донети значајне уштеде у пословању.
Активности енергетске ефикасности имају краткорочне почетне трошкове пре него што се остваре средњорочне и дугорочне користи. Међутим, бити енергетски ефикасан не значи увек велика улагања, понекад мале, једноставне промене навика могу смањити рачуне за енергију.
Види: "Кратак водич за озелењавање пословања"

## Slide 18
Сесија 4 Очување енергије
Вежба (рад у паровима):
Анализа примера (студија случаја) из публикације "Зелена Европа - Примери добре праксе озелењавања пословања „
  Примери добре праксе за енергетске ефикасност зграда:
  LED расвета и фото напонски системи за производњу електричне енергије - Алфа Плам Србија.
    Примери добре праксе за обновљиве извори енергије:
  Солани панели и биомаса -Tondach Србија.
  Примери добре праксе за коришћење енергетски ефикасне опреме:
  Интелигентни системи за управљање енергијом - Siemens AG Немачка.
  Примери добре праксе за оптимизацију потрошње електричне енергије:
  Аутоматско искључивање опреме када се не користи – Bosch Немачка.
  Оптимизација опреме и система осветљења - Heineken Холандија
Презентације урађеног и дискусија.

## Slide 19
Сесија 4 Очување енергије
Демонстрација употребе алата:
  Евиденција потрошње енергената и воде.
  Регистар инвентара енергетски ефикасне опреме.
Практичан рад на индивидуалној припреми бизнис плана/стратегије озелењавање пословања. Попуњавање делова обрасца:
  IIIb Ситуациона анализа: потрошња енергента и воде у привредном субјекту.
  IIIc Ситуациона анализа: енергетска ефикасност.

## Slide 20
Сесија 4 Очување енергије
Извори и ресурси:
Зелени пут - Партнерство за зелено пословање. Еразмус+ KA210-ADU - Мала партнерства у образовању одраслих. Пројекат 2023-2-RS01-KA210-ADU-000184311. Лесковац 2025.
Практични водич за озелењавање пословања
Кратак водич за озелењавање пословања
Водич - Еко дизајн и енергетске ознаке
Водич - Карактеристике појединих врста електричних сијалица
Брошура "Зелена Европа - Примери добре праксе озелењавања пословања"
Модел бизнис плана/стратегије озелењавања пословања
Калкулатор трошкова осветљења у Србији
Калкулатор трошкова осветљења у Северној Македонији
Евиденција потрошње енергената и воде
Регистар инвентара енергетски ефикасне опреме
Free Professional PowerPoint Templates https://www.slideegg.com/
Губици топлотне енергије: https://www.dawsonmetal.com/heat-loss-in-a-building